Titolo Ricerca: Formulazione ed implementazione di algoritmi efficienti per il calcolo dell'interazione elettromagnetica tra sorgente illuminante e oggetto riflettente

Soggetto proponente:MACI STEFANO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

l'obiettivo è la predizione del coefficiente di riflessione di un illuminatore a tromba, quando quest'ultimo si trova ad operare in presenza di una parabola riflettente. A questo scopo verrà sviluppata una formulazione efficiente in Ottica Fisica (PO) per il calcolo della radiazione da una superficie parabolica metallica illuminata da campo elettromagnetico rappresentato mediante espansione in onde sferiche elementari. Successivamente verrà implementato un algoritmo per l'analisi numerica e la stima della reazione indotta sulla sorgente illuminante in presenza della superficie parabolica.

Indicazione del Responsabile Ricerca

TOCCAFONDI ALBERTO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sviluppo della formulazione ed implementazione degli algoritmi. Verifica delle prestazioni in termini di velocità di calcolo. | 2 | Sviluppo di un algoritmo efficiente di analisi numerica per il calcolo dell'interazione elettromagnetica tra illuminatore e riflettente |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/2

| Il Proponente Prof. Stefano Maci | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Prof. Alberto Toccafondi |
| --- | --- |