Titolo Ricerca: Ricerca dell'attività regolatoria dei linfociti B neoplastici a carico dei linfociti T nelle patologia con leucemia linfatica cronica a cellule B

Soggetto proponente:FORCONI FRANCESCO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

La Leucemia Linfatica Cronica (LLC) è un disordine linfoproliferativo cronico a cellule B con sopravvivenza eterogenea da 2 a più di 20 anni.Lo scopo generale di questo progetto è quello di analizzare le variazioni, causate dalle cellule B tumorali, a carico delle cellule T autologhe residue o delle cellule T da donatori sani. Le variazioni saranno valutate a differenti stadi o fasi della malattia. Le differenti fasi della malattia inoltre saranno seguite in maniera sequenziale negli stessi pazienti e saranno monitorate le interazioni tra le cellule B e T 1) alla diagnosi e 2) al tempo della progressione della malattia prima del trattamento. Le variazioni a carico delle cellule T saranno inoltre valutati nei due sottogruppi principali della LLC, caratterizzati da geni VH delle immunoglobuline tumorali mutati e non mutati.

Indicazione del Responsabile Ricerca

FORCONI FRANCESCO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca

Obiettivo / Finalità

Introduzione La Leucemia Linfatica Cronica (LLC) è una neoplasia a cellule B con andamento clinic eterogeneo. Questa eterogeneità è principalmente identificata da due differenti sottogruppi con i geni IGHV mutati e non mutati, quest’ultimo con prognosi peggiore.[1] Il profile molecolare di questi due sottogruppi ha identificato i geni che differenziano i due sottogruppi,[2] e uno di questi, ZAP-70 è tuttora utilizzato come marcatore surrugato dello stato mutazionale.[3, 4] Sono stati identificati ulteriori sottogruppi con un rischio prognostico più alto, in particolare quelli con la disfunzione del gene ATM o del gene TP53.[5, 6] Questi disfunzioni si trovano più frequentemente nei casi LLC con i geni IGHV non mutate e si associano con una sopravvivenza mediana di 6 e 3 anni, rispettivamente.[5, 6] Abbiamo caratterizzato il profilo genomico e l’outcome clinico di pazienti con la disfunzione a carico del gene TP53 e recentemente abbiamo dimostrato che la prognosi più sfavorevole e la resistenza ai trattamenti con analoghi purinici sono relative all’accumlo di ulteriori “genetic imbalances”.[7, 8] Una caratteristica della LLC che non è stata ancora completamente spiegata è la profonda immunosoppressione La soppressione immunitaria delle cellule B e T è clinicamente evidente sia nei pazienti con i geni IGHV mutati che non mutati, e le infezioni sono la principale causa di morte.[9] L’esperienza clinica dimostra una più severa immunosoppressione e infezioni nei pazienti LLC ad “alto rischio” ed in pazienti con evidenza di progressione di malattia. I difetti immunitari possono avvenire comunque nella prima fase della malattia e non sempre sono associate a infiltrazione leucemica massiva.[10] La nostra ipotesi è che le cellule B della LLC abbiano un’attività regolatoria che risulti nella soppressione della risposta anticorpale.[11] Se la LLC rappresenta un tumour di cellule B immunoregolatorie, questo potrebbe spiegare l’immunosoppressione associate alla malattiae la deregolazione delle funzioni delle cellule T.Gli scopi di questo progetto sono: 1. Analizzare la cascata di signalling del TCR e la funzione delle cellule T stimolate e delle cellule T a riposo nelle LLC mutate e non mutate. 2. Valutare l’attività regolatoria delle cellule B tumorali sulle cellule T da pazienti con LLC, sia nelle LLC mutate e non mutate, e da donatori sani. 3. Analizzare il profilo di espressione genica delle cellule T da soggetti sani precedentemente incubati con cellule B di donator normali o con cellule B da pazienti con LLC mutate e non mutate. Lo scopo generale di questo progetto è quello di analizzare le variazioni, causate dalle cellule B tumorali, a carico delle cellule T autologhe residue o delle cellule T da donatori sani. Le variazioni saranno valutate a differenti stadi o fasi della malattia. Le differenti fasi della malattia inoltre saranno seguite in maniera sequenziale negli stessi pazienti e saranno monitorate le interazioni tra le cellule B e T 1) alla diagnosi e 2) al tempo della progressione della malattia prima del trattamento. Si definisce progressione quando il paziente sviluppa una malattia clinicamente attiva o quando progredisce ad uno stadio superiore della malattia e/o ha dimostrazione di evoluzione clonale da analisi FISH o citogenetica.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I linfociti T riconoscono i determinanti antigenici sul complesso maggiore di istocompatibilità MHC di classe II delle cellule presentati l’antigene, che includono anche le cellule B, attraverso il loro T cell receptor (TCR). Il TCR è associato con il complesso transmembrana CD3 e permette che avvengono i processi di trasduzione del segnale dopo che è avvenuta inerazione del TCR con il complesso MHC-peptide. La cascata di signalling inizia con la fosforilazione delle proteine LCK e FYN che portano all’attivazione di ZAP-70 e conseguentemente di LAT. La fosforilazione di ZAP-70 porta ad una serie di eventi di signalling, che includono l’attivazione di PLC che taglia PIP2 in DAG e IP3. DAG andrà ad attivare NFkB attraverso la protein kinasi C e IP3 indurrà un rapido aumento delle concentrazioni intracellulari di Ca2+ e attiverà la cascata calcineurina-NFAT. Inizialmente il signalling del TCR sarà analizzato in western blotting sulle cellule T non stimolate (resting cells) dei pazienti con LLC, purificate attraverso selezione negativa utilizzando le colonne MACS (Miltenyi Biotech). Valuteremo l’espressione delle proteine del signalling iniziale come LCK, ZAP-70 e LAT attraverso western blotting e confronteremo i livelli di espressione nelle LLC con geni IGHV mutati, non mutati e nei soggetti normali. Inoltre, valuteremo l’abilità di attivazione delle cellule T dopo stimolazione non specifica con PHA, o dopo stimolazione specifica del TCR con anticorpo anti-CD3 o con un sistema di biglie coniugate con l’anticorpo CD3 da solo o in combinazione con gli anticorpi CD28 e/o CD2. Valuteremo l’attivazione delle cellule T attraverso un saggio citofluorimetrico andando a misurare i flussi di Ca2+ nelle cellule T CD4 e CD8 identificate da specifici anticorpi coniugati. I livelli di Ca2+ saranno determinati nelle cellule T ottenute da una coorte di pazienti con LLC mutate, non mutate e di soggetti normali. | 6 | In questa prima fase lo scopo finale è quello di analizzare la cascata di segnale del TCR e valutare la funzione delle cellule T stimolate o non stimolate, ottenute da pazienti con LLC e da donatori sani. |
| 2 | Al fine di valutare l’attività regolatoria delle cellule B nella LLC, metteremo a punto esperimenti di incubazione delle cellule T purificate da pazienti LLC o da donatori normali con cellule B da pazienti con LLC mutata, non mutata o da donatori sani. Le variazioni indotte sulle cellule T normali da parte delle cellule B neoplastiche e dalle cellule B dei donatori sani saranno confrontate con quelle delle cellule T da pazienti con LLC. La valutazione dei livelli delle proteine LAT, LCK e PLC e NFkB sarà effettuata tramite immunoblotting. Inoltre il pattern di fosforilazione globale sarà misurato tramite western blot e i flussi intracellulari di Ca2+ saranno misurati in citofluorimetria, come descritto sopra. Per valutare l’attività regolatoria delle citochine rilasciate dalle cellule B neoplastiche, le cellule T normali saranno incubate in vitro con il supernatante ottenuto dalle cellule B tumorali purificate, o da cellule B normali e l’attività delle cellule T verrà misurata come descritto sopra. Questi esperimenti saranno possibili grazie alla disponibilità clinica di pazienti con LLC e di donatori di cellule staminali presso la nostra unità di Ematologia a Siena. | 3 | In questa fase, lo scopo è quello di valutare l’attività regolatoria delle cellule B tumorali, da pazienti con LLC con geni IGHV mutati e non mutati, sulle cellule T da pazienti con LLC e da individui sani. |
| 3 | Al fine di identificare i geni dei linfociti T regolati dalle cellule B tumorali di pazienti con LLC, sarà analizzato il profilo genomico delle cellule T da individui sani, precedentemente incubati con cellule B normali o con cellule B tumorali. I geni differenzialmente espressi saranno confrontati alle cellule T purificate dagli stessi pazienti con LLC al fine di identificare un gruppo di geni caratteristici regolati dalle cellule B tumorali e da cellule B normali. Il profilo di espressione genica sarà effettuato tramite la tecnica del dual-labeling utilizzando la piattaforma Microgrid II Biorobotics. Le cellule T di pazienti con LLC e di donatori sani saranno purificate con il “Pan T Cell Isolation Kit II” e le colonne MACS (Miltenyi Biotech). Le cellule T saranno incubate in vitro da sole o in presenza di cellule B autologhe, o in presenza di cellule B da donatori sani. Le cellule T saranno poi purificate ancora utilizzando le colonne MACS. L’analisi dei dati di espressione genica sarà effettuata con il software Genes@work. | 3 | In questa fase, lo scopo finale sarà quello di analizzare il profilo di espressione genica delle cellule T da donatore sano incubate con cellule B ottenute da donatori sani o con cellule B ottenute da pazienti con LLC con geni IGHV mutati o non mutati |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |